## Slide 1
ハード構成
Rasberr Pi 4 + PoE HAT
Dobot MG400
LAN
IO
100V電源
モニター＋キーボード＋マウス
※初期セットアップのみ
100V電源
HDMI
ランプ＆ボタン
GPIO

## Slide 2
F生産システム比較
Rasberr Pi 4
ロボット
本システム
構成
Rasberr Pi 4
ロボット
PLC＋周辺機器
タッチパネル
F生産システム
構成
タブレット
・・・
・・・

## Slide 3
F生産システム比較
シングルボードコンピュータ
ロボット
PLC＋周辺機器
タッチパネル
・・・
制御コスト：35万
シングルボードコンピュータ
ロボット
タブレット
・・・
F生産S
FCP-R+
制御コスト：5万

## Slide 4
F生産システム比較
ラダー
FCP-R+
ロボット・パレット設定
Place
Pick
・
・
・
コード記述量：
・ラダー68行（デバイス割付130個）
・スクリプト9行
コード記述量：17ブロック

## Slide 5
F生産システム比較
マウス操作で、
ブロック同士を接続
プルダウン形式なので、
マウス操作で入力可能
マウス操作で、
ブロックをワークスペースに配置

## Slide 6
F生産システム比較

## Slide 7
プログラム構成(イメージ図)
動作ライブラリ集
統合UI
Pythonプログラム
ノーコードツール
FCP
Dobot MG400
ラダープログラム

## Slide 8
様々なロボットを、ソースコードを記載せず、共通の制御系でコントロールしたい
自動化を簡単にするため
工程に合わせて最適なロボットを制御可能とするため
自動化ハードルを下げて、拡大を急速に広めたいから
いまだに人手作業が数多くあるから
制御縛り無しで、最適なロボットを選択できるから
適材適所にして、コスト下げたい
2つの技術開発したい